## Slide 1: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Corso di laurea in Informatica
Riprogettazione e ottimizzazione di software per l’interfaccia uomo-macchina nell’ambito dell’automazione industriale
Relatore: Candidato:
Giacomo Cabri Enrico Marras

## Slide 2: Human-Machine Interface
Funzionalità del software:
Monitoraggio input/output e della comunicazione
Visualizzazione eventi in tempo reale
Attuazione di movimenti manuali
Gestione di programmi automatici di lavoro
Gestione di diversi profili utente

## Slide 3: Architettura Hardware e protocollo di comunicazione
Architettura di tipo Master-Slave su bus con mezzo comunicativo half-duplex
Frame del protocollo Modbus in modalità Remote Terminal Unit (RTU)

## Slide 4: Problematiche riscontrate
Problematiche primarie:
Lentezza di aggiornamento delle componenti grafiche
Codice obsoleto e poco performante
Dati sensibili salvati "in chiaro"
Problematiche secondarie:
Documentazione carente
Programma vincolato all’ambiente Windows

## Slide 5: Tecnologie impiegate
Python (3.11.4)
sqlite
Tkinter
MinimalModbus
È necessario scegliere tecnologie con licenze che permettano l’uso commerciale
DBMS
Linguaggio di programmazione
Framework grafico
Modulo per la comunicazione

## Slide 6: Priorità comunicative
Una coda di priorità permette di gestire le comunicazioni e gli aggiornamenti delle componenti grafiche
Alcuni elementi grafici necessitano di aggiornamenti tempestivi

## Slide 7: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 8: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 9: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 10: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 11: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 12: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 13: Task e pattern Command
“The Command pattern suggests that GUI objects shouldn’t send requests directly. Instead, […] should extract all of the request details, such as the object being called, the name of the method and the list of arguments into a separate command class with a single method that triggers this request”

## Slide 14: Aggiornamento grafico
La funzione update_object utilizza tre elementi per generalizzare l’aggiornamento delle componenti grafiche:
object_references riferimenti agli elementi da aggiornare
success comportamenti degli oggetti in caso di successo nella comunicazione
failure comportamenti degli oggetti in caso di fallimento della comunicazione
Contenuto dei dizionari success e failure:

## Slide 15: Letture di multipli registri
Chart: Numero di registri
Runtime read_register | 0.15511 | 0.34365 | 0.51479 | 0.68776 | 0.82779 | 1.0618 | 1.1717 | 1.3588 | 1.5157 | 1.6887 | 1.8907 | 2.0458 | 2.2347 | 2.3757 | 2.6087 | 2.7028 | 2.8899 | 3.0716 | 3.2177 | 3.3907 | 3.5527 | 3.7177 | 3.8907 | 4.1417 | 4.1867 | 4.4047 | 4.5776 | 4.7217 | 4.9207 | 5.1087 | 5.2337 | 5.3587 | 5.5617 | 5.7177 | 5.8897 | 6.0327 | 6.2967 | 6.4367 | 6.6116 | 6.7987
Runtime read_registers | 0.13796 | 0.13973 | 0.14078 | 0.14076 | 0.14077 | 0.13877 | 0.14078 | 0.14078 | 0.13975 | 0.14078 | 0.14075 | 0.14071 | 0.14074 | 0.14081 | 0.13978 | 0.14076 | 0.14078 | 0.14077 | 0.14048 | 0.14017 | 0.14075 | 0.18776 | 0.14077 | 0.14077 | 0.13945 | 0.14118 | 0.1405 | 0.14084 | 0.141 | 0.13986 | 0.13861 | 0.14115 | 0.14167 | 0.13987 | 0.14106 | 0.13947 | 0.14075 | 0.14079 | 0.14077 | 0.14035
Runtime write_registers | 0.16075 | 0.34372 | 0.5147 | 0.6877 | 0.82775 | 1.0308 | 1.2027 | 1.3748 | 1.5308 | 1.7237 | 1.8747 | 2.0307 | 2.1877 | 2.3898 | 2.5517 | 2.7337 | 2.9019 | 3.1936 | 3.2487 | 3.4378 | 3.5848 | 3.7347 | 3.9367 | 4.1557 | 4.2497 | 4.4527 | 4.5927 | 4.7188 | 4.9366 | 5.1107 | 5.2657 | 5.5517 | 5.5458 | 5.8187 | 5.9527 | 6.2487 | 6.2877 | 6.4987 | 6.6537 | 6.7997
Runtime write_registers | 0.14116 | 0.13979 | 0.14077 | 0.14081 | 0.13981 | 0.14076 | 0.14078 | 0.13981 | 0.14078 | 0.13982 | 0.14073 | 0.14081 | 0.13988 | 0.14058 | 0.14001 | 0.14078 | 0.1408 | 0.13977 | 0.14078 | 0.1408 | 0.13974 | 0.14089 | 0.13977 | 0.18775 | 0.13978 | 0.14074 | 0.14076 | 0.1558 | 0.14077 | 0.13976 | 0.16776 | 0.14971 | 0.13979 | 0.14075 | 0.17176 | 0.15573 | 0.13982 | 0.14074 | 0.14076 | 0.15576
Per vincoli architetturali, non è possibile interrogare più di 40 registri per comunicazione
Quando possibile, è sempre più conveniente interrogare più registri contemporaneamente

## Slide 16: Gestione degli slave irraggiungibili
Se uno slave causa un timeout
Drive 1
Drive 2
Viene considerato come temporaneamente irraggiungibile
Tutti i suoi Task nella coda verranno temporaneamente saltati per non occupare il mezzo comunicativo
HMI

## Slide 17: Comportamenti selettivi
Ridurre l’uso del mezzo trasmissivo eseguendo solo i Task corrispondenti all’interfaccia correntemente visualizzata
Interfaccia "Diagnosi 1"
Richiesta interfaccia "Diagnosi 2"

## Slide 18: Comportamenti selettivi
Ridurre l’uso del mezzo trasmissivo eseguendo solo i Task corrispondenti all’interfaccia correntemente visualizzata
Interfaccia "Diagnosi 2"

## Slide 19: Gestione utenti
Dati sensibili degli utenti in chiaro
Dati sensibili degli utenti occultati

## Slide 20: Risultati ottenuti
Chart: Campionamenti
Software originale | 6.92 | 5.38 | 5.81 | 6.61 | 12.87 | 6.48 | 6.42 | 5.98 | 5.79 | 11.54 | 6.32 | 6.94 | 5.52 | 6.52 | 5.91 | 7.13 | 6.28 | 12.26 | 5.62

## Slide 21: Risultati ottenuti
Chart: Campionamenti
Software originale | 6.92 | 5.38 | 5.81 | 6.61 | 12.87 | 6.48 | 6.42 | 5.98 | 5.79 | 11.54 | 6.32 | 6.94 | 5.52 | 6.52 | 5.91 | 7.13 | 6.28 | 12.26 | 5.62
Software ottimizzato | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.71
Chart: Secondi
| Software ottimizzato | Software originale
 | 0.73895 | 6.26

## Slide 22: Risultati ottenuti

## Slide 23: Risultati ottenuti

## Slide 24: Risultati ottenuti

## Slide 25: Risultati ottenuti

## Slide 26
Grazie per l’attenzione